СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАПАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ от 26 мая 2022 года № 50

| О внесении изменений № 1 в Решение Совета депутатов муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области от 30.12.2014 № 200 «О нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей  29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  абзацем 6 подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 22.11.2019 года № Пр-2397, Постановлением администрации муниципального образования Новоорский район Оренбургской области от 08.10.2014 года №1627-П «Об утверждении порядка подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новоорский район Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области,             Совет депутатов муниципального образования Чапаевский сельсовет

РЕШИЛ:

1.  Внести следующие изменения № 1 в Решение Совета депутатов муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области от 30.12.2014 года  № 200 «О нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области»:

1.1. В Приложении № 1 в разделе 4 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения» подпункт 4.2.3. после таблицы 10 дополнить текстом и таблицей согласно приложению к настоящему Решению.

1.2. В Приложении № 2 в разделе 6 «Обоснование нормативов размещения объектов транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети местного значения, объектов дорожного сервиса» подпункт 6.1.1. после таблицы 7 дополнить текстом и таблицей согласно приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике, работе с общественными и религиозными организациями, промышленной политике и агропромышленному комплексу.

| Глава муниципального образования Чапаевский сельсовет ________________________________ В.В.Писарькова | Председатель Совета депутатов муниципального образования Чапаевский сельсовет ________________________________ А.А.Бутырин |
| --- | --- |

Приложение

к Решению Совета депутатов

муниципального образования

Чапаевский сельсовет

Новоорского района Оренбургской области

от 26.05.2022  года № 50

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов  для населения приведены в таблице

| Элементы автомобильных дорог |
| --- |
| Велосипедные дорожки |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |
| Наименование расчетного показателя, единица измерения | Расчетный показатель |
|  | при новом строительстве | при благоустройстве и в стесненных условиях |
| Ширина велодорожки, метров | однополосная | 1,0 | 0,75 |
|  | двухполосная | 1,75 | 1,50 |
| Наибольший продольный уклон, процентов | 60 | 70 |
| Поперечный уклон проезжей части, процентов | 15–20 | 15–20 |
| Габаритный размер по высоте, метров | 2,50 | 2,25 |
| Минимальное расстояние до бокового препятствия, метров | 0,50 | 0,50 |
| Ширина разделительной полосы между автомобильной дорогой и параллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой, метров | 1,5 | 0,7 с устройством дорожного ограждения |
| Примечания: 1. Велосипедные дорожки устраиваются в административных центрах муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов), в сельских населенных пунктах с численностью населения от 3 тыс. человек (включительно). В населенных пунктах с численностью населения до 3 тыс. человек – в зависимости от потребности в велотранспортной инфраструктуре, определяемой в рамках градостроительной деятельности на уровне поселения, городского округа. 2. У предприятий, мест кратковременного отдыха, магазинов и других общественных центров целесообразно сооружать открытые велосипедные стоянки. Их оборудуют стойками, боксами или другими устройствами для постановки и хранения велосипедов. 3. Наряду с велосипедными дорожками допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части сельских улиц. Ширину полосы рекомендуется принимать не менее 1,2 метра при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 метра – при встречном движении. Велосипедная полоса, устраиваемая вдоль тротуара, может быть меньшей ширины с отделением от основной проезжей части автомобильной дороги разделительной полосой, с соответствующей установкой дорожных знаков, нанесением разметки. Велосипедные полосы на проезжей части дорог рекомендуется особенно четко обозначать в начальных и конечных пунктах, на пересечениях. |
| расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | не устанавливаются |